# La caisse à outils de l’apiculteur

Article publié dans la revue "La Santé de l'Abeille" de Mars-Avril 2014. N°206

http://www.sante-de-labeille.com

Lors de nos visites au rucher, qui n’a pas regretté un jour de ne pas avoir une caisse à portée de la main avec tout le petit matériel nécessaire pour une intervention imprévue ?

Cette caisse peut contenir d’innombrables outils mais les plus fréquemment utilisés sont :

- Le lève cadres, la brosse à abeilles,

- Le carnet de notes et son crayon

- Les cages à reine, du Candy et le matériel de marquage,

- Du petit matériel d'élevage (picking, cupules, porte cupule, gelée royale, barrette porte cupule, …),

- L'enfumoir, son combustible et une lampe à souder Piezzo,

- Un tamis pour filtrer le charbon de l’enfumoir,

- Un petit pulvérisateur d'eau à la citronnelle ou autre parfum,

- Le grattoir pour les plateaux,

- Un couteau style Opinel pour couper le Candy et un couteau multifonctions type couteau Suisse

- Un marteau et une pince universelle,

- Quelques vis et clous.

## Une caisse à outils à la fois pratique et solide doit répondre au cahier des charges suivant :

- Etre légère et solide

- Transporter nos outils, tous nos outils …

- Accrocher l’enfumoir même brûlant sans risque d’incendie

- Clipper et décliquer le support pour cadres

- Pouvoir ranger côte à côte deux boîtes de Nesquik pour le petit matériel

## S’en servir de tabouret aurait sensiblement augmenté le poids du bois utilisé.

Cette caisse a été réalisée avec des matériaux recyclés.

## Matériaux :

### Le bois :

- Planches de bois de 10 mm d’épaisseur :

- A (côtés) : 2 planches de 200 mm x 400 mm

- B (dessous) : 1 planche de 197 mm x 500 mm

- C1 (façade) : 1 planche de 217 mm x 363 mm

- C2 (façade côté enfumoir) : 1 planche de 197 mm x 353 mm

- Tringle à rideau bois (diamètre 28mm)

- D (Poignée de transport) : 388 mm

- E (support pour l’enfumoir muni de deux goupilles pour empêcher qu’il bouge) : 100 mm

- 2 tasseaux de 25 x 25 x 150 mm (G) pour les pieds

### Divers :

- 2 fixations pour meuble de cuisine pour le support pour cadres

- 1 plaque de cuivre de 0.6mm d’épaisseur de 220 mm x 500 mm (en option)

### Vis (auto perforantes) :

- 3 vis pour fixer les tringles à rideaux (poignée « D » et porte enfumoir « E »)

- 24 vis pour plancher afin de fixer les planches entre elles (SPAX 3,5 x 45 – T10)

- 8 vis à bois pour fixer les attaches pour le support de cadres et les pieds

- 34 vis pour fixer la plaque de cuivre sur le bois (SPAX 2 x 10 - Z1) – (en option)

Plan de la caisse - Vue de côté

La superposition des couleurs vous montre comment présenter les planches entre elles avant de les visser.

# Les étapes du montage :

## 1/ Découpe des planches :

- Découper les planches comme indiqué plus haut. Pour obtenir une découpe parfaite, vous pouvez demander au magasin de bricolage de le faire pour vous.

- Ajuster le découpage des planches C1 et C2.

## 2/ Assemblage

- Visser les planches A, C1 et B avec des vis pour plancher

- Visser la planche C2 entre les deux planches A et sur la planche B. Visser B et C2 par le dessous.

- Fixer D entre C1 et C2 avec deux grosses vis

- Fixer les pieds G sous la planche B

- Ajuster la plaque en cuivre. Une plieuse est nécessaire pour avoir un angle droit. Avec une mèche percer la plaque puis visser.

- Visser E en fonction de la taille de votre enfumoir. De la même façon, ajuster les goupilles qui maintiendront le crochet du soufflet et la cale à la base du soufflet.

- Visser les deux fixations pour meuble de cuisine pour tenir le support pour cadres. Ne pas trop serrer.

Sur la face C1 peut être accroché un tamis rectangulaire pour filtrer la cendre du fumoir. Ce tamis est fabriqué avec de la grille de fond de ruche et des tasseaux de bois. Il sera présenté dans un prochain article.